# BARS III PROFESSIONAL                                                  ООО Интеллект

Краткое руководство по эксплуатации                                          Россия     Москва

# 1.  Подключение к компьютеру

# Соединение с USB-портом компьютера через адаптера USB-COM.

# Подключение к автомобилю

Для подключения к автомобилю предназначен 25-контактный разъем на торцевой стороне модуля BARS III. С помощью соответствующих кабелей и адаптеров модуль BARS III подключается к диагностическому разъему автомобиля. Питание модуля у большинства автомобилей осуществляется от диагностического разъёма автомобиля.

Подключение сканера к автомобилям различных марок подробно рассмотрено в полном руководстве пользователя.

# 3. Установка программы

# Установка программного обеспечения на персональный компьютер

Откройте CD и запустите файл   setup_barsXvX.exe.

-   Скопируйте с CD папку с диагностическими программами (SX144…) в удобное Вам место (например, в «Мои документы»).

-  Запустите программу BARS III Professional.

# 4.  Загрузка программы в сканер

# Перевести переключатель на торцевой панели сканера в положение «II»

Указанный в окне серийный номер будет соответствовать номеру вашего сканера. Нажмите клавишу «Y» . Далее, как и требует программа, нажмите клавишу F5. Появится окно выбора диагностической программы:

# Укажите нужную программу (например  FIAT) и нажмите «Открыть».

# Индикатор загрузки позволит Вам следить за процессом программирования:

# По окончании загрузки Вы увидите окно:

# Переведите переключатель на сканере в положение «0». На этом процедура загрузки окончена.

# 5.  Проведение диагностики

Для проведения диагностики необходимо перевести переключатель на торцевой панели сканера в положение «I». Зажигание должно быть включено. На экране появится выбор по моделям или системам в зависимости от программы.

# 6.  Управление

# Управление режимами работы сканера производится с клавиатуры компьютера:

U (UP) – вверх, D (DOWN) – вниз, L (LEFT) – влево, R (RIGHT) – вправо (или соответствующие клавиши со стрелками), ENTER - ввод, ESC – выход (EXIT).

# Графики

Для отображения текущих параметров в графическом режиме необходимо нажать клавишу F2. При работе в графическом режиме для контроля отображения соответствующих графиков используются клавиши 1-9.

# Перевод

# Для подключения и отключения  словарей используйте клавишу F9.

# Справка

# Более подробная информация находится в справочной системе и руководстве пользователя.

# Вызов справочной системы производится клавишей F1

# Комплектация

1                 2              3                4

5                    6                  7             8                   9                10                11            12

13  14      15 16 17  18

20  21 22 23 24

1    Сканер Барс3 про (Ирбис)                                                                  13   Разъем GM / Daewoo (12 pin)

2    Адаптер Toyota / Mazda                                                                       14    Разъем BMW

3    Адаптер Nissan                                                                                     15    Mercedes-Benz – auto switch 38 pin

4    Адаптер Mitsubishi / Hyundai / KIA                                                    16   Переходник OBD - VAG (2Х2)

5    Разъем OBD-II (16 pin)                                                                          17    Универсальный кабель DB25 (Mercedes, Volvo, Mazda и др.)

6    Разъем Toyota-1 (17 pin)                                                                      18    Кабель питания прибора от прикуривателя

7   Разъем Toyota-2 (23 pin)                                                                       19   Переходник прикуриватель от аккумулятора

8    Разъем KIA (20 pin)                                                                              20   Главный кабель DB25 - DB15

9    Разъем Honda (3 pin)                                                                           21   Удлинитель db25-db25

10  Разъем Nissan (14 pin)                                                                       22    адаптер USB-COM

11   Разъем Mazda (17 pin)                                                                       23   Кейс

12  Разъем Mitsubishi / Hyundai (12 pin)                                                24   CD c программным обеспечением